Приложение

к инструкции № 06-01-01/СБ

от 15.12.2020

Движение отходов и условия хранения

| № | Наименование отходов | Класс опас-ности | Движение отходов | Условия хранения | Не допускается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Люминесцентные лампы | 1 | Сдаются на хранение | Согласно Инструкции по обращению с ртутными лампами, люминесцентными ртутьсодержащими отработанными и браком | Хранение ламп под открытым небом. Хранение в таких местах, где к ним могут иметь доступ дети и подростки. Хранение ламп без тары. Хранение ламп в мягких картонных коробках, поставленных друг на друга. Хранение ламп на грунтовой поверхности. Передача ламп сторонним организациям, кроме специальных по переработке данного вида отходов |
| 2 | Кислота аккумуляторная серная отработанная | 2 | Автобокс | После слива из аккумулятора может храниться в стеклянных бутылях с притертыми пробками, не более суток, потом нейтрализуется каучуковой содой | Хранение в местах, к которым имеют доступ дети и подростки. Хранение на грунтовой поверхности |
| 3 | Все виды отработанных масел | 3 | Автобокс | Масла, накапливаемые на объектах должны храниться в металлических или пластмассовых емкостях, установленных на поддоны. Обязательное раздельное хранение различных видов масел | Переполнение емкостей и излитие масла, попадание воды внутрь емкости |
| 4 | Отработанные масляные фильтры | 3 | Автобокс | Должны накапливаться в металлических ящиках (бочках) с закрывающимися крышками на удалении от источника возгорания | Поступление посторонних предметов в контейнер (бочку) для сбора фильтров в контейнерах для ТБО и др. отходов; нарушение пожарной безопасности при хранении |
| 5 | Аккумуляторы свинцовые отработанные не разобранные, со слитым электролитом | 3 | Автобокс | Предварительно должен осуществляться слив отработанного электролита; хранится в крытом помещении на стеллажах | Хранение аккумуляторных батарей под открытым небом; хранение в местах, к которым имеют доступ дети; хранение на грунтовой поверхности |
| 6 | Мусор от бытовых помещений зданий | 4 | Вывозится по мере накопления (по графику) | Должен храниться в специальных контейнерах, установленных на площадках с твердым покрытием, желательно огороженных с 3-х сторон сплошным ограждением | Переполнение контейнеров; поступление в контейнеры отходов 1 и 2 классов опасности (лампы дневного света, аккумуляторы, отходы химического производства; использование ТБО на подсыпку дорог, площадок; сжигание ТБО вблизи административных и жилых зданий; хранение ТБО в открытых контейнерах более 1 недели, а в летнее время — более 2-х дней) |
| 7 | Обтирочный материал, загрязненный маслами (ветошь) | 4 | УПЦ Прогресс, автобокс | Должна накапливаться в металлических ящиках на удалении от источников возможного возгорания | Поступление посторонних предметов в контейнер для сбора ветоши; поступление ветоши в контейнеры для ТБО и др. отходов; нарушение пожарной безопасности при хранении |
| 8 | Чугунные и/или стальные опилки | 4 | Вывозится на специальное предприятие | Должна храниться в специальных металлических контейнерах на площадке с твердым покрытием; если стружка загрязнена нефтепродуктами, эмульсиями и др. веществами, то контейнеры должны быть снабжены крышками | Поступление в контейнеры прочих отходов |
| 9 | Стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащая связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно. | 4 | Мастерская «Деревообработка» | Стружки, опилки и отходы, полученные при ручной и механической обработке древесины, следует убирать с рабочего места по мере накопления в течение рабочего дня и по окончании работы. Уборка стружки со станков и проходов должна производиться ежедневно, скопление стружки не допускается. Стружку собирают в специальные ящики и, по мере заполнения их, удаляют из мастерской | Особо длительное хранение |
| 10 | Опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно | 4 | Мастерская «Деревообработка» | Стружки, опилки и отходы, полученные при ручной и механической обработке древесины, следует убирать с рабочего места по мере накопления в течение рабочего дня и по окончании работы. Уборка стружки со станков и проходов должна производиться ежедневно, скопление стружки не допускается. Стружку собирают в специальные ящики и, по мере заполнения их, удаляют из мастерской | Особо длительное хранение |
| 11 | Покрышки с металлическим кордом отработанные | 4 | Автобокс | Хранение на огороженной крытой площадке с твердым покрытием в штабелях или на стеллажах | Сжигание и вывоз на полигон ТБО |
| 12 | Покрышки отработанные | 4 | Автобокс | Хранение на огороженной крытой площадке с твердым покрытием в штабелях или на стеллажах | Сжигание |
| 13 | Камеры пневматические отработанные | 4 | Автобокс | Хранение на огороженной крытой площадке с твердым покрытием в штабелях или на стеллажах | Сжигание |
| 14 | Отработанные накладки тормозных колодок | 4 | Вывоз на полигон ТБО | Вместе с ТБО | Сжигание |
| 15 | Мусор строительный | 4 | Накопление в таре | На открытой площадке | Сжигание |
| 16 | Отходы рубероида | 4 | Вывоз на полигон ТБО | Вместе с ТБО | Сжигание |
| 17 | Отходы толи | 4 | Вывоз на полигон ТБО | Вместе с ТБО | Сжигание |
| 18 | Отходы горбыля, обрезки из натуральной древесины | 5 | Мастерская «Деревообработка» | Стружки, опилки и отходы, полученные при ручной и механической обработке древесины, следует убирать с рабочего места по мере накопления в течение рабочего дня и по окончании работы. Уборка стружки со станков и проходов должна производиться ежедневно, скопление стружки не допускается. Стружку собирают в специальные ящики и, по мере заполнения их, удаляют из мастерской | Особо длительное хранение |
| 19 | Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные | 5 | Мастерская «Деревообработка» | Стружки, опилки и отходы, полученные при ручной и механической обработке древесины, следует убирать с рабочего места по мере накопления в течение рабочего дня и по окончании работы. Уборка стружки со станков и проходов должна производиться ежедневно, скопление стружки не допускается. Стружку собирают в специальные ящики и, по мере заполнения их, удаляют из мастерской | Особо длительное хранение |
| 20 | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 5 | Вывоз на полигон ТБО | Вместе с ТБО | Сжигание |
| 21 | Отходы от упаковочного картона незагрязненные | 5 | Вывоз на полигон ТБО | Вместе с ТБО | Сжигание |
| 22 | Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп) | 5 | Вывоз на полигон ТБО | Вместе с ТБО | Сжигание |
| 23 | Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 5 | Вывоз на полигон ТБО | Вместе с ТБО |  |
| 24 | Лом чугунный несортированный | 5 | Вывоз на специальное предприятие | Храниться в специальной металлической таре | Поступление в металлолом прочих отходов, нежелательно его особо длительное хранение |
| 25 | Лом стальной несортированный | 5 | Вывоз на специальное предприятие | Храниться в специальной металлической таре | Поступление в металлолом прочих отходов, нежелательно его особо длительное хранение |
| 26 | Лом стальной в кусковой форме незагрязненный | 5 | Вывоз на специальное предприятие | Храниться в специальной металлической таре | Поступление в металлолом прочих отходов, нежелательно его особо длительное хранение |
| 27 | Провод стальной незагрязненный, потерявший потребительские свойства | 5 | Вывоз на специальное предприятие | Храниться в специальной металлической таре | Поступление в металлолом прочих отходов, нежелательно его особо длительное хранение |
| 28 | Отходы, содержащие листовой прокат стали | 5 | Вывоз на специальное предприятие | Храниться в специальной металлической таре | Поступление в металлолом прочих отходов, нежелательно его особо длительное хранение |
| 29 | Отходы, содержащие сталь в кусковой форме | 5 | Вывоз на специальное предприятие | Храниться в специальной металлической таре | Поступление в металлолом прочих отходов, нежелательно его особо длительное хранение |
| 30 | Лом черных металлов несортированный | 5 | Вывоз на специальное предприятие | Храниться в специальной металлической таре | Поступление в металлолом прочих отходов, нежелательно его особо длительное хранение |
| 31 | Остатки и огарки сварочных электродов | 5 | Вывоз на полигон ТБО | Вместе с ТБО |  |
| 32 | Лом черных металлов несортированный | 5 | Вывоз на специальное предприятие | Храниться в специальной металлической таре | Поступление в металлолом прочих отходов, нежелательно его особо длительное хранение |
| 33 | Лом черных металлов в кусковой форме | 5 | Вывоз на специальное предприятие | Храниться в специальной металлической таре | Поступление в металлолом прочих отходов, нежелательно его особо длительное хранение |
| 34 | Железные бочки, потерявшие потребительские свойства | 5 | Вывоз на специальное предприятие | Храниться в специальной металлической таре | Поступление в металлолом прочих отходов, нежелательно его особо длительное хранение |
| 35 | Отходы, содержащие черные металлы в кусковой форме | 5 | Вывоз на специальное предприятие | Храниться в специальной металлической таре | Поступление в металлолом прочих отходов, нежелательно его особо длительное хранение |
| 36 | Тормозные колодки отработанные | 5 | Вывоз на полигон ТБО | Вместе с ТБО |  |
| 37 | Резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства | 5 | Вывоз на полигон ТБО | Вместе с ТБО |  |
| 38 | Обрезки резины | 5 | Вывоз на полигон ТБО | Вместе с ТБО |  |
| 39 | Электрические лампы накаливания отработанные и брак | 5 | Вывоз на полигон ТБО | Вместе с ТБО |  |
| 40 | Свечи зажигания автомобильные отработанные | 5 | Вывоз на полигон ТБО | Вместе с ТБО |  |